| 订货号 Part No | CGD-I-1CLO2 (数显声光报警) |
| --- | --- |
| 检测气体 Gas Detected | 二氧化氯 CLO2 |
| 采样方式 Sampling Method | 扩散式 |
| 传感器 Gas Sensor | 电化学传感器 |
| 量程 Measure Range | 0～50PPm |
| 分辨率 Resolution | 量程的最后一位（0.1PPm） |
| 响应时间 Response Time | 小于60秒 |
| 电源 Power | 电压24V DC |
|  | 电流 50mA |
| 显示 Display | 大屏幕LCD显示 |
| 报警方式 Alarm Method | 2-LED灯报警，可外接防爆声光报警灯（选配） |
| 信号输出 Signal Output | 模拟信号 (4～20)mA |
|  | 数字信号 RS485总线 |
|  | 开关量信号 2个继电器 |
| 防爆等级 Explosion-Proof | Ex d IIC T6 |
| 外壳防护 Protection Classification | IP66 |
| 使用温度 Environment Temperature | -20℃～60℃ |
| 湿度范围 Environment Humidity | 15%～95% 相对湿度（标准） |
| 环境压力 Environmental stress | ATM±10% |
| 外形尺寸 Size | 195mm×155mm×93mm（长×宽×高） |
| 重量 Weight | 1.98kg |
| 壳体材料 Material of the cases | 铸铝及不锈钢 |

# Text boxes

CGD-I-1CLO2

Specifications

Features

● 防爆型，坚固耐用。

● 超大LCD显示屏带超亮背光便于阅读。

● 高可靠性，良好的抗干扰性。

● 多种信号输出。

● 外壳防护等级可达到IP66。

● 红外遥控操作——无需开盖，方便安全。

更多信息产品信息请与北京东方吉华科技有限公司联系  电话：010-51292816.