| 订货号 Part No | CGD-I-1Ex (数显) |
| --- | --- |
| 检测气体 Gas Detected | 可燃气体 LEL |
| 采样方式 Sampling Method | 扩散式 |
| 传感器 Gas Sensor | 催化燃烧传感器 |
| 量程 Measure Range | （0～100）%LEL |
| 分辨率 Resolution | 量程的最后一位（0.1%LEL） |
| 响应时间 Response Time | 小于30秒 |
| 电源 Power | 电压24V DC |
|  | 功耗 2W |
| 信号输出 Signal Output | 模拟信号 (4～20)mA |
| 防爆等级 Explosion-Proof | Ex d IIC T6 Gb |
| 外壳防护 Protection Classification | IP66 |
| 使用温度 Environment Temperature | -40℃～70℃ |
| 湿度范围 Environment Humidity | 15%～95% 相对湿度（标准） |
| 环境压力 Environmental stress | ATM±10% |
| 外形尺寸 Size | 190*140*75mm（长×宽×高） |
| 重量 Weight | 1.14kg |
| 壳体材料 Material of the cases | 铸铝及不锈钢 |

# Text boxes

● 防爆型，坚固耐用。

● 高可靠性，良好的抗干扰性。

● 反应时间短、使用寿命长。

● 外壳防护等级可达到IP66。

CGD-I-1Ex

Features

Specifications

更多信息产品信息请与北京东方吉华科技有限公司联系  程子堯：13269564302