JH-xsd-系列 报警控制器/主机

报警控制主机可接受检测器/变送器的信号，实时显示测量值，当测量值达到设定的报警值时，控制主机发出声、光报警，同时输出控制信号（开关量接点输出），提示操作人员及时采取安全处理措施，或自动启动事先连接的控制设备，以保障安全生产。JH系列报警主机适用于各种工业报警控制，壁挂式安装，安装简单、操作方便，工作状态稳定、测量精度高。

精度误差小于0.2%F.s，抗干扰能力好；

接收标准信号：4-20mA；

一个通道到16通道可选；

报警点及全部参数可按键设定；

每个通道最多可带有两个报警输出；

可设低、高限报警，或两个上限、两个下限报警，具有延时报警功能(部分型号)；

二线或三线制探头均，可为探头提供24V供电；

可以对检测探头的数据进行修正，可远程调零点；

可选RS485/232通讯功能。

执行标准：

《GB168808-1997可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》

《GB16838-1997消防电子产品环境试验方法及严酷等级》

《GB12978-2003消防电子产品检验规则》

《GB-T14689-1993技术制图图纸幅面和格式》

《GB-12358-2006作业环境气体检测报警仪通用技术要求》

备注：使用本产品控制各类探测器时先阅读以下标准及规程：

《GB16808-1997 可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》

《GA127-1996 家用可燃气体报警器技术要求及试验方法》

《GB15322-2003 可燃气体探测器（七部分）》

《GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》

《GB16914-1997 燃气燃烧器具安全技术通则》

《SH3063-1999 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

《GB50156-92 小型石油库及汽车加油站设计规范》

《GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范》

《GB50166-92 火灾自动报警系统施工及验收规范》

石油、化工、冶金、矿业、

电力、通讯、燃气、环境

科研、国防

| 项 目 | 说 明 |
| --- | --- |
| 控制输出 | 开关量接点输出220VAC，2A |
| 工作电压 | 220V AC |
| 温度湿度 | 0～70℃;10~90%R.H(非凝结) |
| 精 度 | 0.2%F.s（单通道为：0.5%F.s） |
| 安装方式 | 壁挂式安装 |
| 重 量 | 约1.2 kg（单/双通道），3kg（多通道） |
| 外形尺寸 | 200X200X80mm(单/双通道)，50X450X100mm(多通道) |

本产品为非防爆设计，请勿用于危险场所！

【选购配置】

| 产品名称 | 产品型号 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 单通道控制主机 | JH-xsd-1 | 可接1个探头 |
| 2通道控制主机 | JH-xsd-2 | 可接2个探头 |
| 4通道控制主机 | JH-xsd-4 | 可接4个探头 |
| 8通道控制主机 | JH-xsd-8 | 可接8个探头 |
| 16通道控制主机 | JH-xsd-16 | 可接16个探头 |
| 32通道控制主机（总线制） | JH-XSD-99 | 可接32个探头 |
| 99通道控制主机（总线制） | JH-XSD-99 | 可接96个探头 |

注：

1、检测不同气体的检测器/探头可接到同一个主机上。

2、每个通道接一个检测器/探头。

3、所有机型均可选加485通讯和打印功能。

# Text boxes

主要特点

应用领域

技术指标

订购指南