液氨岗位安全操作规程

一.本岗位的任务

本岗位的任务是储存液氨，并按生产所需保证氨的供应。本工序与吸收工序联系密切。

- 本岗位的安全操作要求

- 液氨工必须经过安全技术、防毒知识教育，掌握防毒器具性能并熟练操作，经考试合格，方可上岗。

2.液氨工每天，每小时要对库区进行巡检，检查设备、管道、仪表、报警装置等是否正常，密切关注液氨储罐压力、液位的变化情况，及时与相关岗位取得联系,并做好相关记录。

3.必须保证安全阀及其它阀门、考克灵活好用。

4.缷液氨槽车前及时与吸收岗位取得联系并准备好防护用品及工具，检查设备、管道、仪表、报警装置等是否正常。

5.缷液氨槽车时，现场必须有两人以上，并佩戴好防护用品。

6.缷液氨槽车时，阀门开度不得过大，要使平衡管压力与储罐压力差在0.5kg/cm2之内，避免因压差过大造成严重事故。

7.设备管道检修时，尤其是进入罐内检修时，设备及管线应先进行隔离、排空、置换，阀门、考克应挂禁止动用牌，必须有专人监护。

三、本岗位的其它安全注意事项

1.罐区设安全标志，非工作人员未经许可严禁入内，罐区不得放易燃、易爆物品。

- 罐区严禁烟火，采用防爆照明器具。

- 罐区应保证通风良好。