第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：氨气(液氨)

化学品英文名：ammonia gas

企业名称：

企业地址：

邮    编：                          传    真：

联系电话：

电子邮件地址：

企业应急电话：

产品推荐及限制用途：用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。

GHS危险性类别：根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（参阅第十五部分），该产品属于易燃气体，类别2；压力下气体，液化气体；急性毒性-吸入，类别3；皮肤腐蚀/刺激，类别1B；严重眼损伤/眼刺激，类别1；危害水生环境-急性危害，类别1。

标签要素：

象形图：

警示词：危险

危险信息：易燃气体。内装高压气体，遇热可能爆炸。吸入会中毒。造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。对水生生物毒性极大。

防范说明：

预防措施：远离热源/火花/明火/热表面，禁止吸烟。避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。只能在室外或通风良好处使用。作业后彻底清洗。戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。保持远离服装/有机材料/可燃材料。避免排放到环境中。

事故响应：火灾时用雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土灭火。如皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。如有不适感，就医。如眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。如吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

安全储存：储存于阴凉、通风的有毒气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂分开存放，切忌混储。

废弃处置：先用水稀释，再加盐酸中和，然后放入废水系统。

物理化学危险：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。 轻度中毒者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部 X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部 X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。可并发气胸或纵隔气肿。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。 液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。

环境危害：对环境有害。

第三部分 成分/组成信息

√物质　　　　　　　　　　　　混合物

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 氨 |  | 7664-41-7 |

第四部分 急救措施

急救：

- 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。如有不适感，就医。

- 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。

- 吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

- 食　　入：不会通过该途径接触。

- 对保护施救者的忠告：进入事故现场应佩戴携气式呼吸防护器，穿防护服。

- 对医生的特别提示：对症治疗。

第五部分 消防措施

特别危险性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法和灭火剂：用雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式呼吸器的全封闭防化服。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。

环境保护措施：防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。构筑围堤或挖坑收容液体泄漏物。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用醋酸或其它稀酸中和。也可以喷雾状水稀释、溶解，同时构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如果钢瓶发生泄漏，无法关闭时可浸入水中。储罐区最好设稀酸喷洒设施。隔离泄漏区直至气体散尽。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的有毒气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): 无资料 | PC-TWA（mg/m3）:20 |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 30 | TLV-C(mg/m3): 无资料 |
| TLV-TWA(mg/m3): 17 | TLV-STEL(mg/m3): 24 |

生物限值：无资料。

监测方法：纳氏试剂分光光度法。

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿防静电工作服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色气体，有刺激性恶臭。

| pH值（指明浓度）: 11.7（1%溶液） 熔点/凝固点(℃): -77.7 沸点、初沸点和沸程(℃): -33.5 密度: 0.68g/cm3(-33℃) 相对蒸气密度(空气=1): 0.59 相对密度(水=1): 0.7(-33℃) 燃烧热(kJ/mol): 316.25 饱和蒸气压(kPa): 506.62(4.7℃) 临界压力(MPa): 11.40 临界温度(℃): 132.5 闪点 (℃): 无资料 n-辛醇/水分配系数: 无资料 分解温度(℃): 无资料 引燃温度(℃): 651 爆炸下限[％(V/V)]: 15 爆炸上限[％(V/V)]: 28 易燃性：易燃。 溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚。。 |  |
| --- | --- |

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：在正常条件下稳定。

禁配物：卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。

避免接触的条件：潮湿空气。

危险反应：与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。

危险分解产物：氮氧化物。

第十一部分 毒理学资料

| 急性毒性：大鼠吸入LC50:1390mg/m3/4h，2000ppm/4h；人吸入LCL0:5000ppm/5min |  |
| --- | --- |

皮肤刺激或腐蚀：兔经皮：20%氨溶液接触5分钟或5%氨溶液接触15分钟，造成严重皮肤刺激。

眼睛刺激或腐蚀：家兔经眼：100mg，重度刺激。

生殖细胞突变性：无资料。

致癌性： 无资料。

生殖毒性：无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次性接触：无资料。

特异性靶器官系统毒性——反复接触：无资料。

吸入危害：无资料。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：半数致死浓度LC50：＞3.58mg/l/24h(彩鲑，已受精的)；

＞3.58mg/l/24h(彩鲑，幼年的)；0.068mg/l/24h(彩鲑，85天的鱼苗)；0.097mg/l/24h(彩鲑，成年的)；24mg/l/48h(水蚤)

持久性和降解性：无资料。

潜在的生物累积性：无资料。

迁移性：无资料。

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法：

-产品：先用水稀释，再加盐酸中和，然后放入废水系统。

-不洁的包装：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN号）：1005

联合国运输名称：无水氨

联合国危险性分类：主要危险性2.3类，次要危险性第8类

包装类别：Ⅱ类包装

包装标志：有毒气体

包装方法：钢质气瓶。

海洋污染物（是／否）：是。

运输注意事项：本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（GB 20576-2006～GB20602-2006）。

《危险化学品名录》：列入。

《剧毒化学品名录》：未列入。

《危险货物品名表》（GB 12268-2012）：列入。

《中国现有化学物质名录》：列入。

《高毒物品目录》：列入。

《易制爆危险化学品名录（2011年版）》：未列入。

《易制毒化学品名录》：未列入。

《首批重点监管的危险化学品名录》：列入。

危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2013-10-25

编写部门：质量安全处

数据审核单位：审核工作办公室

修改说明：本SDS按照《化学品安全技术说明书  内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）标准编制；由于目前国家尚未颁布化学品GHS分类目录，本SDS中化学品的GHS分类是企业根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（GB 20576-2006~GB20602-2006）自行进行的分类，待国家化学品GHS分类目录颁布后再进行相应调整。

缩略语说明：

MAC：指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

PC-TWA：指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

PC-STEL：指在遵守PC-TWA前提允许短时间（15min）接触的浓度。

TLV-C：瞬时亦不得超过的限值 。是专门对某些物质如刺激性气体或以急性作用为主的物质规定的。

TLV-TWA：是指每日工作8小时或每周工作40小时的时间加权平均浓度，在此浓度下终身工作时间反复接触对几乎全部工人都不致产生不良效应。

TLV-STEL：是在保证遵守TLV-TWA的情况下，容许工人连续接触15min的最大浓度。此浓度在每个工作日中不得超过4次，且两次接触间隔至少60min。它是TLV-TWA的一个补充。

IARC：是指国际癌症研究所

RTECS：是指美国国家职业安全和健康研究所的化学物质毒性数据库

HSDB：是指美国国家医学图书馆的危险物质数据库

ACGIH：是指美国政府工业卫生学家会议

免责声明：国家安全生产监督管理总局化学品登记中心在本SDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本SDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该SDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本SDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本SDS所导致的伤害，化学品登记中心将不负任何责任。